Warunki Techniczne -	na zamontowanie wodomierza – podlicznika na wewnętrznej instalacji wodociągowej w celu podlewania ogrodu.

- Instalacja podlicznikowa – jest to odcinek przewodu wewnętrznej instalacji wodociągowej Odbiorcy wraz z zaworem odcinającym z kurkiem spustowym 
i wodomierzem-podlicznikiem, zakończony zaworem czerplanym.

- Na wewnętrznej instalacji wodociągowej Odbiorca montuje jeden wodomierz-podlicznik.

- Instalacja podlicznikowa służy do przesyłania wody (bezpowrotnie zużytej), wykorzystywanej w celu podlewania roślin tylko w okresie od 15 kwietnia do 15 września każdego roku.

- Instalacja podlicznikowa przebiega najkrótszą trasą od wodomierza-podlicznika do zaworu czerpalnego umieszczonego na zewnętrznej części ściany budynku lub wyniesionego nad studnię wodomierzową.

- Instalacja podlicznikowa nie może być wyposażona w inne łączniki rurowe niż mufy.

- Instalacji podlicznikowej nie można wbudowywać w ściany budynku oraz obudowywać.

- Instalację podlicznikową na wewnętrznej instalacji wodociągowej wody zimnej wykonać wg załączonego schematu.

- Istnieją trzy sposoby zamontowania wodomierza-podlicznika:

  - w odległości do 1,0 m od wodomierza głównego,

  - w odległości do 2,0 m przed zaworem czerpalnym,

  - w studni wodomierzowej.

- Wodomierz-podlicznik powinien być umieszczony w miejscu umożliwiającym odczyt, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych.

- Wykonana instalacja podlega odbiorowi przez M.P.W. i K. Spółka z o. o. w Lęborku 
w zakresie zgodności jej realizacji z wydanymi warunkami technicznymi oraz pod względem jakości wykonanych robót.

- Odbiór instalacji podlicznikowej nastąpi po potwierdzeniu pisemnego wniosku Odbiorcy o dokonanie odbioru. Potwierdzenie wniosku nastąpi w Dziale Obsługi Klienta 
M.P.W. i K. w obecności Odbiorcy. Obowiązkiem M.P.W. i K. jest dokonanie odbioru 
w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia wniosku.

- Koszty odbioru pokrywa Odbiorca wg zakładowego cennika usług.

- Protokół końcowy podpisany przez Strony upoważnia do zawarcia umowy lub aneksu do umowy na dostawę wody i odbioru ścieków.

- Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej w celu zamontowania wodomierza – podlicznika, zakup wodomierza – podlicznika, legalizacja i naprawa wodomierza -podlicznika, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, odbywa się na koszt Odbiorcy.

- Odbiorca do wykonania instalacji użyje wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego stosowania zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku O systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z 2004 r.).

- Urządzenia lub instalacje nawadniające należy łączyć z zaworem czerpalnym tylko poprzez szybkozłącze.

- Odbiorca przed zawarciem umowy lub aneksu do umowy dostarczy do M.P.W. i K. dokument, potwierdzony za zgodność z oryginałem, stwierdzający prawo do posiadania nieruchomości.

- M.P.W. i K. nie ponosi odpowiedzialności za działania Odbiorcy polegające na naruszeniu praw osób trzecich w związku z wykonywaniem instalacji podlicznikowej.

- Warunki Techniczne są ważne 2 lata od dnia ich wydania.

Załącznik:

- schemat zamontowania wodomierza-podlicznika.

SCHEMAT   INSTALACJI  WODOCIĄGOWEJ

Z  ROZDZIAŁEM  NA OGRÓD

SIEĆ  WODOCIĄGOWA  W  ULICY

zasuwa   lub opaska  w ulicy / chodniku

ściana  budynku

zawór odcinający

- węzeł  wodomierzowy w pomieszczeniu

technicznym lub w studni

- odległość od wodomierzy max 1,0m

wodomierz główny

zawór odcinający

zawór  zwrotny za wodomierzem głównym

trójnik

zawór  przelotowy odcinający  z kurkiem

spustowym

wodomierz - podlicznik

ściana budynku/studni

zawór czerpalny z końcówką na wąż ogrodowy

za ścianą budynku/studni max 2,0m od wodomierza

na mieszkanie             na ogród

## Uwaga:  odległość między zaworami wodomierza głównego powinna

## wynosić ok 455 – 530mm